## Slide 1: LOCALIZAÇÃO DE FONTES ACÚSTICAS EM CORPOS CILÍNDRICOS DE EXTREMIDADES ELIPSOIDAIS
Jéssica Meneguel
Leonardo Sirino

## Slide 2: O problema
A partir dos tempos de chegada do sinal em diferentes sensores instalados em um vaso de pressão, determinar com precisão a origem da fonte desse sinal, sendo este provindo do corpo ou do tampo.

## Slide 3: Agenda
Introdução
  Vasos de pressão
  Emissão Acústica
  Localização
Distâncias em vasos de pressão
  Geodésicas em elipsoides
  Alternativas existentes
O Método Proposto
  Método de seccionamento
  Evolução diferencial
Validação
  Validação numérica
  Validação experimental

## Slide 4: 1. INTRODUÇÃO
Vasos de pressão
Emissão Acústica
Localização

## Slide 5
Os vasos de pressão são reservatórios, com tipos, dimensões e finalidades diferentes, essenciais para os processos industriais que envolvam a utilização de fluidos ou gases, devendo ser projetados para resistir com segurança a pressões internas diferentes da pressão normal do ambiente, preservando os fluidos e gases em seu interior.
Vaso de pressão

## Slide 6: Fabricação de vasos de pressão

## Slide 7: Fabricação de vasos de pressão

## Slide 8: Teste hidrostático
Usado para a alívio de tensões após a fabricação do vaso
Também pode expor defeitos não observáveis durante a operação normal
Pressão de ensaio geralmente 50% acima da PMTA

## Slide 9: Por que monitorar?
A falha em um vaso de pressão pode acarretar consequências catastróficas

## Slide 10
Técnica de ensaio não destrutivo baseada na detecção de ondas mecânicas geradas por defeitos ativos na estrutura.
Emissão Acústica

## Slide 11: Fluxograma do sinal de EA
Hit
O sistema de aquisição parametriza o sinal elétrico, transformando-o em Hit.
Onda Mecânica
O defeito gera uma onda mecânica que pode ser detectada por sensor de EA.
Sinal Elétrico
O cristal piezelétrico do sensor transforma a deformação proporcionada pela onda mecânica em sinal elétrico.

## Slide 12: Parâmetros do Hit

## Slide 13: Localização de eventos de EA

## Slide 14: Para mais que 3 sensores

## Slide 15: 2. Distâncias em vasos de pressão
Geodésica em elipsoides
Alternativas existentes

## Slide 16: Localização em vasos de pressão
Para vasos de pressão com tampos elípticos o cálculo de distância entre pontos é um pouco mais complexo
A geometria do tampo pode ser descrita como um elipsoide da revolução ou esferoide

## Slide 17: Geodésicas em elipsoides

## Slide 18: Cálculo de distâncias em elipsoides
O caminho mais curto entre dois pontos em uma superfície é a geodésica, portanto a menor distância entre dois pontos será o comprimento da geodésica
Existem alternativas para se determinar essas distâncias em esferoides, uma delas é a biblioteca GeographicLib desenvolvida em C++

## Slide 19: Cálculo de distâncias em elipsoides
A biblioteca GeographicLib possui uma implementação em Python, sendo esta utilizada no presente trabalho como referência
O cálculo de distância a partir de geodésicas em elipsoides se mostrou bastante demorado, o que levou à proposição de um método alternativo

## Slide 20: 3. O Método Proposto
Método de seccionamento
Evolução diferencial

## Slide 21: O método de seccionamento
O método de seccionamento é uma alternativa para o cálculo de distâncias em esferoides
A ideia principal deste é método consiste em assumir a geodésica como sendo um arco de elipse que une os pontos

## Slide 22: Aproximações
Regressão da posição
Regressão da distância

## Slide 23: Determinando a localização da fonte
O problema de localização pode ser transformado em um problema de minimização
Nessa situação, busca se determinar a posição da fonte que proporcione o conjunto de tempos de chegada mais próximo possível do observado

## Slide 24: Determinando a localização da fonte
Portanto é preciso definir uma métrica para se dizer quão próximos estão dois conjuntos de tempos

## Slide 25: Determinando a localização da fonte
As diferenças de tempo são então ponderadas para se priorizar os pontos mais próximos da fonte

## Slide 26: Evolução diferencial

## Slide 27: Evolução diferencial

## Slide 28: 3. Validação
Validação numérica
Validação experimental

## Slide 29: Validação numérica
Distribuição uniforme
25 pontos distribuídos pela estrutura
Comparação entre os métodos planificado e seccionamento
GeographicLib usado para cálculo das distâncias de referência

## Slide 30: Validação numérica
Distribuição na interface
25 pontos distribuídos na interface entre tampo e corpo cilíndrico
Comparação entre os métodos planificado e seccionamento
GeographicLib usado para cálculo das distâncias de referência

## Slide 31: Validação numérica
Distribuição vertical
25 pontos distribuídos entre o meio do corpo cilíndrico e o vértice do tampo
Comparação entre os métodos planificado e seccionamento
GeographicLib usado para cálculo das distâncias de referência

## Slide 32: Validação numérica
Distribuição vertical

## Slide 33: Validação experimental
Materiais
Vaso de pressão usado como acumulador de ar comprimido
10 sensores R15I AST do fabricante PAC, com frequência de ressonância de 150 kHz
Sistema de aquisição de dados DiSP, também do fabricante PAC, com 24 canais

## Slide 34: Validação experimental
Auto teste
Sinal gerado pela funcionalidade de auto teste dos sensores
10 fontes simuladas

## Slide 35: Validação experimental
Auto teste

## Slide 36: Validação experimental
Quebra de grafite
Sinal gerado pela quebra de minas de grafite
3 linhas de quebras
10 pontos por linha
5 quebras por posição

## Slide 37: Validação experimental
Quebra de grafite: Linha 1

## Slide 38: Validação experimental
Quebra de grafite: Linha 2

## Slide 39: Validação experimental
Quebra de grafite: Linha 3

## Slide 40: 4. Conclusões

## Slide 41: Conclusões sobre os resultados
Acurácia
Os resultados obtidos no trabalho se mostraram bastante satisfatórios, fornecendo, em algumas situações, localizações mais precisas que o sistema comercial de referência
Tempo de execução
O tempo de execução é uma desvantagem do método proposto, o principal motivo é o custo computacional para o cálculo de distâncias a partir do método de seccionamento
Aplicabilidade do método
Devido ao tempo de execução elevado, a aplicação do método em tempo real não seria viável atualmente. Entretanto, este pode ser usado em uma pós análise para se obter localizações mais precisas para um certo conjunto de dados

## Slide 42: Sugestões para trabalhos futuros
Otimização do tempo de execução do código
Possibilitando a aplicação do método de localização em tempo real. Uma alternativa é a seleção do algoritmo de localização com base em uma análise prévia dos tempos.
Funções de regressão
A validação empírica revelou que o método proposto se mostrou inferior ao tradicional na interface corpo/tampo. Parte disso pode ser pelo desvio das funções de regressão nessa região. Sugere-se o estudo de outras funções para essa regressão
Análise de sensibilidade e convergência
Por fim, para aplicação robusta do método do seccionamento em sistemas de emissão acústica é sugerida a realização de uma análise de sensibilidade, para se verificar a resposta desse em função de desvios nos tempos de chegada e parâmetros da geometria. É necessário também analisar a convergência do método para toda extensão da estrutura.

## Slide 43: Obrigado!
Perguntas?
Jéssica Meneguel: jmmeneguel@gmail.com
Leonardo Sirino:
leonardosirino@hotmail.com